## Slide 1: PROJETO INTEGRADOR
TOMADA INTELIGENTE
INTEGRANTES: RENAN GOMES ROSA LUIS EDUARDO DO PRADO VARGAS JUAN CARLOS SENEFONTE

## Slide 2: Sumário
Introdução_________________________________________________3
Acionamento a distancia _____________________________________4
Nosso serviço ______________________________________________5
Apresentação do produto____________________________________________________6
Modo funcionamento_________________________________________8
Informações técnicas___________________________________________________9/10
Sistema_________________________________________________11/12
Usos no dia a dia ____________________________________________13
Tipos de saída ______________________________________________14
Tabela de preços____________________________________________19
Conclusão__________________________________________________20
Fontes_____________________________________________________22

## Slide 3: Introdução
Este trabalho teve início com demanda em uma empresa de manutenção de aeronave, neste trabalho estamos desenvolvendo uma solução, agregando tecnologias disponíveis no mercado.
Objetivo: Apresentar uma solução técnica para um sistema de atuador remoto, para ativar / desativar um quadro de alimentação elétrica.

## Slide 4: Acionamento Remoto
Pré-requisitos :
Um sistema de energia para alimentar o circuito, de preferência um No-break.
Rede Wi-fi 2.4 Ghz.

## Slide 5: APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Tomada Smart Multilaser modelo SE231

## Slide 7
Interruptor Smart Wi-Fi
Acionamento remoto, versão reduzida, para montagem em painel ou caixa de passagem.

## Slide 8: MODO FUNCIONAMENTO
Trata-se de uma tomada programável e acionada de forma remota via wi-fi, podendo ser utilizada em qualquer lugar e acionada de qualquer lugar;
Pode-se utilizar desse recurso tanto Android quanto iOS desde que tenha um aplicativo compatível instalado e com sinal de internet.

## Slide 9: Informações técnicas
Esse dispositivo se trata de uma tomada elétrica, com plug padrão NBR 14136, com um sistema de Wi-Fi interno, para se comunicar em redes de internet wireless padrão IEEE 802.11B/G/N.
O Sistema elétrico para alimentação da tomada pode ser uma rede 127 ou 220V.

## Slide 10
A saída de controle depende da tensão de alimentação da entrada, com um limite Máximo de 16ª, fornecendo uma potencia nominal de 2.000 W @ 127V ou 3.520 W @ 220V ( para cargas resistivas).
A tomada Smart depois de ligada na rede elétrica, precisa se conectar à uma rede Wi-Fi para começar a operar remotamente.
Informações técnicas

## Slide 11: Pela interface do celular, verificar qual o estado da saída da tomada ( ON / OFF), no exemplo abaixo, a saída esta ligada ( ON ).
Sistema

## Slide 12
A interface apresentar informações elétricas importante, como:
Corrente elétrica atual: 581 mA
Potencia aparente instantânea: 114.9 W/h
Tensão elétrica: 216.1 VA
Potencia elétrica consumida (acumulada): 230W/h
Interface

## Slide 13
Programas a tomada para ligar / desligar em dias / horas específicos. Ex:
Ligar a tomadas todos os dias as 8:00 e desligar todos os dias as 19:00.
Desligar a tomada sábado, as 12:00, etc.
É possível fazer 12 programações independentes.
Programa a tomada para ligar / desligar a tomada de acordo com um evento externo. EX:
Se um sensor de presença detectar um movimento desativa a saida.
Exemplos de programação:

## Slide 14
Saídas de Potencia Opcionais.
Tensão de controle: 40~480 VAC
Corrente máxima: 40A
É possível personalizar os tipos de acionamentos para diversos tipos de equipamentos.
Rele SSR – 480VAC – Max / 40A
Acionamento isolado, sem contato mecânico, sem arco elétrico.

## Slide 15
Contatora Trifásica:
Tensão de entrada:110 / 220 VAC
Tensão de controle: 0~440 VAC
Corrente máxima: 80A

## Slide 16
Rele Temporizado – 2 N-A // 2 N-F
Saída com rele temporizado, com opção de ativar / desativar a carga depois de um tempo pré programado após receber o sinal de ativação.
Essa função é utilizada em cargas que não podem sofrer acionamento repetitivos cargas indutivas ou sistema com equalização de tensão.

## Slide 17: Aplicação Praticas ( Versão Smart reduzida)
Saída 220V, conforme tensão de entrada, para cargas resistivas de até 10 Amperes.

## Slide 18
Saída isolada, com rele reversível, contato seco.
Nesse exemplo, esta sendo usado um rele reversível, com um contato N/A e um contato N/F, com tensão máxima admitida de 400V e corrente de 20A para cargas resistivas.

## Slide 19: Diagrama Elétrico de Blocos

## Slide 20: TABELA DE PREÇOS
Instalação do sistema – Media de 3 H/H Técnica ( de R$ 300 a R$ 600)

## Slide 21: Conclusão
O uso da tomada Smart fornece a facilidade de manobrar cargas elétricas remotamente ou com programações especificas.
O IHM (aplicativo para celular) do dispositivo possui uma interface intuitiva e de fácil programação, com as principais funções da tomada a disposição do usuário.
Os únicos requisitos necessários para o correto funcionamento da tomada são a rede elétrica compatível com a faixa do equipamento e uma rede de internet Wi-Fi ativa
O Sistema pode ser personalizado de acordo com as necessidades apresentadas.

## Slide 22: GitHub
Todo nosso trabalho está disponível no GitHub
Link : https://github.com/renangomes7/projeto_integrador_v2

## Slide 23: FONTES
https://www.multilaser.com.br/plugue-de-tomada-inteligente-wi-fi-multilaser-liv-se231/p
https://www.google.com/search?q=tomada+smart+multilaser+modelo+se231&sxsrf=ALeKk03pA8yj-fAa-B7ET1lr3D8NuEsYFg:1606323814101&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfq9XClp7tAhUoE7kGHSCXBtQQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1517&bih=730
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1424523598-modulo-rele-8-canais-5v-p-automaco-_JM?matt_tool=79246729&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=6542746973&matt_ad_group_id=82254694281&matt_match_type=&matt_network=u&matt_device=c&matt_creative=385099301982&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=139590642&matt_product_id=MLB1424523598&matt_product_partition_id=472057081367&matt_target_id=pla-472057081367&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf57plSY418F9D6DBaNrb2JXZfO1YtNxReI1qdXVxvtoj_X0qFr1vjxoCNRYQAvD_BwE